## Slide 1
Equations de conservation
Cours de Mécanique des fluides
Olivier LOUISNARD

## Slide 2: Plan des cours 2 et 3
Equations de conservation d’une grandeur G extensive Forme générale
Flux convectif : d’une grandeur G transportée par un écoulement dans un système ouvert
Conservation de la masse, quantité de mouvement et énergie
Une force supplémentaire : les frottements visqueux
Equations locales de la mécanique des fluides
Modèles : fluide incompressible, fluide parfait
Fluide parfait incompressible : la formule de Bernoulli

## Slide 3: Principes de conservation
La nature conserve plusieurs grandeurs :
la masse
la quantité de mouvement
  (= principe fondamental de la dynamique)
l’énergie
  (= premier principe de la thermo)
(la charge)
« Rien ne se perd, rien ne se crée » (Lavoisier, 1789)

## Slide 4: Principe de conservation
Bilan d’une grandeur G dans un volume V
V
G =
Habitants d’un pays Animaux sur un territoire
De l’argent
Masse
Quantité de mouvement
Energie
Charge électrique
Flux entrant
de G
Flux entrant
Production de G
+ Production
Destruction de G
- Destruction
Flux sortant
de G
Flux sortant
-

## Slide 5: Deux sortes de flux
Diffusif
du chaud vers le froid eau IMMOBILE
Convectif
forcé par le mouvement
d’ensemble que j’impose au fluide.
Exemple « quotidien » = une baignoire
(flux de chaleur) :
Flux = mouvement d’une grandeur à travers une surface
Convectif :
Causé par le mouvement d’ensemble du fluide
Diffusif :
Causé par le mouvement thermique des molécules

## Slide 6: Flux diffusif
Vitesse moyenne molécules rouges
Vitesse moyenne molécules vertes
La vitesse moyenne totale est nulle (pas de mouvement d’ensemble)

## Slide 7: Equation de bilan
fe - fs
+ R+ - R-
On cherche le flux convectif
fe - fs (= transporté par le fluide)
pour n’importe quelle grandeur G
+ fd
Flux convectif entrant
Flux convectif sortant
Production
Destruction
Flux diffusifs
pour G = masse, quantité de mouvement, énergie.
Puis on écrira les termes sources/puits
        et flux diffusifs
R+ - R-
fd
en s’appuyant sur ce qu’on sait des systèmes fermés

## Slide 8: Calcul du flux convectif
Système = Volume de fluide V FIXE limité par surface S
On veut calculer :
V
S
= Se + Ss
Variations temporelles de G(t) ?
contenant une certaine quantité G
traversé par du fluide transportant G : système OUVERT
Rappel :
quantité de G
transportée par le fluide
qui entre dans V
par sa frontière Se
quantité de G
transportée par le fluide
qui sort de V
par sa frontière Ss
-
fe - fs
(G = masse, énergie, ...)
Se
Se section d’entrée
Ss
Ss section de sortie

## Slide 9: Calcul du flux convectif
V
S
Se
Ss
= Se + Ss
dS
n
d2V = dS vdt cosq = v.n dS dt
Pendant dt, le fluide passant par
dS balaye un petit volume d2V
vdt
d2V
q
d2G = quantité de G dans ce volume
= gd2V = g v.n dS dt
Par Ss tout entier il sort donc pendant dt
Ss
g v.n dS
dGs = dt
Par Se tout entier il rentre donc pendant dt
Se
g v.n dS
dGe = dt
v
n
dS
n
Quantité d2G passant par dS
pendant dt ?
q
v
n normale sortante
-

## Slide 10: Calcul du flux convectif (suite)
Pendant dt, la variation de G dans V à cause de la convection est donc :
dG = dGe – dGs=
V
S
= Se + Ss
Se
v
n
Ss
dS
n
v
v.n < 0
v.n > 0
-
Ce qui rentre fedt
-
Ce qui sort fsdt
Ss
g v.n dS
dt
Le flux convectif de G entrant - sortant
s’écrit donc
S
g v.n dS
fe - fs = -
A retenir
Se
g v.n dS
dt
-

## Slide 11: Bilan pour un fluide
Le bilan final de G dans un volume V est donc:
V
S
dS
n
v
v
n
G
g dV
V
+ création - disparition + flux diffusifs
+ R+ - R- + fd
S
g v.n dS
= -
fe - fs
flux convectif
Ce terme vient du fait
que V est un
système ouvert ! C'est la "nouveauté"...

## Slide 12: Bilans sur un tube de courant
V
Tube de
courant :
avoir des équations plus simples sans ni
S
V
Le prix à payer : faire des hypothèses simplificatrices
S
= Se + Ss + Slat
Ss
n
Se
n
v
v
v
v
v
v
S
g v.n dS
v.n < 0
=
Se
g v.n dS +
v.n > 0
Ss
g v.n dS +
Slat
g v.n dS
Slat
Slat
v.n = 0
n
Hypothèses
supplémentaires ?
Objectif :

## Slide 13: Bilan sur un tube de courant
(justifié pour des écoulements en conduite)
= gs
Ss
g v.n dS
Ss
v.n dS = + gsvsSs
V
Slat
Slat
Le bilan sur la grandeur g devient :
G
=
geveSe - gsvsSs + R+ - R- + fd
Ss
vsSs =
Ss
v.n dS
n
v.n > 0
v
v
v
Se
veSe = -
Se
v.n dS
n
v.n < 0
v
v
v
On définit les vitesses moyennes > 0 ve et vs en entrée et en sortie :
On prend des moyennes sur Se et Ss
= ge
Se
g v.n dS
Se
v.n dS = - geveSe
On définit les moyennes ge et gs :
[gvS] = [G]L-3 LT-1 L2
= [G] T-1
Débit de G

## Slide 14: Profil de vitesses
Ecoulement laminaire
Ecoulement turbulent
= <v>S
S
v.n dS
Il influe sur le calcul de la vitesse moyenne <v> sur une section :
Tuyau cylindrique
<v> = vmax/2
<v>  vmax
Influe aussi sur le calcul de <g> si g dépend de la vitesse
(par exemple si g = QDM ou énergie cinétique)
S
g v.n dS = <g v> S = a <g><v> S

## Slide 15: Récapitulatif : bilan de G
Dans un volume V :
V
S
dS
n
v
v
n
Sur un tube de courant :
V
n
v
v
n
v
Ss
Se
v
v
v
Pour trouver les termes de production/destruction, il suffit de considérer
les lois physiques donnant les variations de G dans un système fermé !
G
g dV =
V
S
g v.n dS + R+ - R- + fd
-
G
=
geveSe - gsvsSs + R+ - R- + fd
et dans ce cas
G
= R+ - R- + fd
si v.n = 0 sur S, on a un système fermé.
Remarque importante :

## Slide 16: Les trois bilans
On va appliquer les résultats précédents à :
G = la masse
G = la quantité de mouvement
G = l’énergie interne + cinétique
On se raccroche aux lois que vous connaissez en considérant d’abord un système fermé dans les trois cas :
==> détermination de R+ - R- + fd
puis on rajoutera le flux convectif (qu’on sait maintenant écrire)

## Slide 17: Bilan de masse
G = M masse
g = r masse volumique
R+ - R- = 0 ni production, ni destruction (sauf si réaction)
fd = 0 pas de flux diffusif (sauf si mélange)
M
S
r v.n dS
-
r dV=
V
Globale :
M
= reveSe - rsvsSs
Me
Ms
Tube de courant :
M = rvS débit massique
(noté aussi q)
G
g dV =
V
S
g v.n dS + R+ - R- + fd
-
G
=
geveSe - gsvsSs + R+ - R- + fd

## Slide 18: Quantité de mouvement
P1=m1v1
P2=m2v2
Choc
P1’=m1v1’
P2’=m2v2’
P1+ P2 = P1’+ P2’
P2’ -P2 = - (P1’- P1) = F 1/2 Dt
Variation de QDM de 2 :
Echange de QDM <=> force :
DP2 = F 1/2 Dt
DP1 = -F 1/2 Dt
Une force exercée sur un corps lui
« communique » de la quantité de mouvement.
R+ - R- + fd = SFext
Terme R+ - R- + fd = ?

## Slide 19: Bilan de quantité de mouvement
G = P quantité de mouvement
g = rv densité de quantité de mouvement
R+ - R- + fd = S Fext loi de la dynamique
Globale :
S
rv (v.n) dS
= -
P
rv dV
V
ATTENTION !
Equations
vectorielles
= reve(veSe) - rsvs (vsSs)
Meve
Msvs
P
Tube de courant :
P
(Rappel : M = rvS débit massique)
G
g dV =
V
S
g v.n dS + R+ - R- + fd
-
G
=
geveSe - gsvsSs + R+ - R- + fd

## Slide 20: Conservation de l ’énergie
Pour un système fermé :
U1, K1
Q
W
U2, K2
D(U+K) = (U2+K2) - (U1+K1) = W + Q
Bilan d’énergie
Pendant un temps dt :
puissances (en Watt)
R+ - R- + fd = W + Q
Termes source R+ - R- = ?

## Slide 21: Bilan d’énergie
G = U + K énergie interne + cinétique
g = r (u + v2/2) densité d’énergie interne + cinétique
C’est le premier principe en système ouvert !
R+ - R- + fd = W + Q premier principe de la thermo
S
r (u + v2/2) (v.n) dS
-
(U+K)
r (u + v2/2) dV=
V
Globale :
= re (ue + ve2/2) (veSe) - rs (us + vs2/2) (vsSs)
Me (ue + ve2/2)
Ms (us + vs2/2)
(U+K)
Tube de courant :
G
g dV =
V
S
g v.n dS + R+ - R- + fd
-
G
=
geveSe - gsvsSs + R+ - R- + fd

## Slide 22: Faisons le point...
Nous avons nos trois bilans...
Qu’est ce qu’il manque pour écrire les équations de la mécadef ?
S
rv (v.n) dS
= -
P
rv dV
V
S
r (u + v2/2) (v.n) dS
= -
(U+K)
r (u + v2/2) dV
V
les forces extérieures et leurs puissances
la puissance calorifique échangée

## Slide 23: Un mot sur la chaleur
Le calcul de relève du cours de transfert thermique.
conversion d’énergie en volume :
= P dV
V
(effet Joule, micro-ondes, absorption ou émission photons...)
S
= -l grad T.n dS
transport diffusif aux frontières :
c’est la conduction (loi de Fourier) étudiée en transferts
Deux contributions possibles :