## Slide 1
Fluides réels : couches limites laminaire et turbulente
Cours de Mécanique des fluides
Olivier LOUISNARD

## Slide 2: Origine, motivations
Force exercée par un écoulement sur un corps en milieu infini :
Avions, aéronefs
Transports terrestres (autos, trains)
Construction navale
Génie civil (ponts, bâtiments)
Science datant de fin XIXe début XXe
L
U
Hypothèse : Re >> 1
Voiture L = 4 m => U >> 3.75 um/s !!

## Slide 3: Démarche
La force exercée sur un corps par un écoulement :
Il faut connaître pression et vitesses à la surface du corps
Si Re >> 1, la vitesse est modifée par le corps seulement dans une fine couche : c’est la couche limite
Offre une méthode de résolution analytique simplifiée.
On commence par étudier le cas d’une plaque plane // U et on généralise aux corps « galbés »

## Slide 4: Plaque plane : observations
Zone laminaire
Zone de transition
Zone turbulente
d(x)
d(x)
Loin de la plaque : vitesse = vitesse incidente U
U
U
U
U
La vitesse passe de 0 à U dans une couche très mince
Même principe dans la zone turbulente, mais fluctuations et d(x) augmente plus vite avec x
Profil de vitesse plus aplati en turbulent
U
x
qui augmente avec x : couche limite d’épaisseur d(x)

## Slide 5: Formation au bord d’attaque

## Slide 6: Croissance de la CL

## Slide 7: CL turbulente : une moyenne
En bas laminaire, en haut turbulent ...

## Slide 8: Les forces visqueuses sont localisées
Zone écoulement fluide parfait
U
U
U
U
Or, les gradients de vitesse sont localisés dans la couche limite
A l’extérieur de la couche limite, les forces visqueuses sont négligeables Fluide parfait !!
U
d(x)
Rappel :
x
d(x)
donc les forces visqueuses aussi !

## Slide 9: Quelles grandeurs quantifiables ?
d(x)
Zone écoulement fluide parfait
U
U
U
U
U
Comment varie la contrainte de frottement sur la plaque dans les deux zones ?
Où se situe la zone de transition ?
Zone laminaire
Zone de transition
Zone turbulente
Quelle est la force totale sur la plaque ?
Comment varie dans les deux zones ?
Rappel : Navier-Stokes
Ecoulement entièrement défini par le Reynolds
d(x)
On définit en chaque x:
x

## Slide 10: Epaisseur couche limite laminaire
U
Ce trou de QDM va diffuser sur : (coeff de diffusion = n viscosité cinématique L2T-1)
Au bord d’attaque, vitesse nulle (adhérence) => « trou » dans le profil de vitesse
Estimation « avec les mains »
En même temps, le trou de QDM a été convecté de (à la vitesse U incidente LT-1)
Pendant Dt :
x
En éliminant le temps Dt :
soit :
d
U
Rappel : la QDM diffuse dans le sens  à l’écoulement

## Slide 11: Couche limite turbulente
d(x)
U
Pour la couche turbulente, c’est différent :
Ce sont les tourbillons qui convectent le défaut de quantité de mouvement
L’épaisseur de CL turbulente d(x) augmente environ linéairement)
Le trou de QDM est convecté par les tourbillons de
  (fluctuations = 5-10 % de U)
En même temps, la QDM a été convectée de (à la vitesse U incidente LT-1)
Pendant Dt :
En éliminant le temps Dt :

## Slide 12: Zone de transition
U
Déstabilisation de l’écoulement
Vitesse moyenne mal définie
Intermittences
x
Transition pour un Reynolds
Valeur max
(plaque bien lisse)
Valeur min
(plaque « commerciale »)

## Slide 13: Synthèse épaisseur couche limite
d(x)
d(x)
U
U
U
U
U
Zone turbulente
On montre :
Zone laminaire
On montre : (théorie de Blasius, cf. exo pour les courageux)
Zone de transition
A RETENIR !

## Slide 14: Contrainte tangentielle (laminaire)
U
sur la plaque donc :
Contrainte plaque / fluide :
U
sur la plaque
Conservation de la masse :
sur la plaque
x
u
v
La contrainte de frottement
est proportionnelle à la pente du profil de vitesses au niveau de la plaque

## Slide 15: Contrainte tangentielle (laminaire)
x
d
Estimation :
Adimensionnel :
U
module de la force exercée sur la plaque :
De même que , la contrainte adimensionnelle cW varie en 1 / ReX1/2

## Slide 16: Contrainte tangentielle (turbulent)
d(x)
U
U
Estimation : la contrainte ...
n’est plus dominée par les frottements visqueux
est dominée par le transport de QDM par les fluctuations
Ordre de grandeur des fluctuations : fraction de la vitesse U
Dimensionnellement :
On a toujours
mais gradients très concentrés
donc :

## Slide 17: Trainée sur la plaque : ordre de grandeur
d(x)
U
b
d(L)
U
L
Laminaire
Turbulent
Laminaire
Turbulent
On définit le coefficient de trainée:
dx
dS

## Slide 18: Trainée sur la plaque : la vérité
Laminaire
par rapport à Re mais dépend de la rugosité de la plaque
Turbulent « totalement rugueux »
Turbulent « lisse »
Turbulent intermédiaire

## Slide 19: Longueur d’entrée dans un tube
U
Le = ?
D
On peut montrer (cf. TD) que :
En laminaire :
En turbulent :
En pratique :
En général l’ingénieur s’arrange pour que : longueur du tube MAIS...
Les deux couches limites fusionnent quand :
d(Le)
Longueur au-delà de laquelle le profil de vitesses ne varie plus

## Slide 20: Cas des souffleries
U
Dans les souffleries, on a intérêt à travailler dans la longueur d’entrée
(à l’extérieur des couches limites)
U
Le sujet d’étude « voit » un écoulement uniforme

## Slide 21: Equations de Prandtl
U(x)
U(x)
Fluide parfait
La finesse de la couche limite permet de simplifier les équations de Navier-Stokes.
Généraliser la plaque plane à une surface quelconque :
d
d
x
x
U
d
Fluide parfait
Ecoulement quasi-
unidirectionnel

## Slide 22: Equations de Prandtl
La pression ne varie que suivant x !! (écoulement presque unidirectionnel)
Raccorde donc le champ de vitesses dans la couche limite
au champ prédit par
théorie fluide parfait
d
d
x
U(x)
Elle vaut donc sa valeur à l’applomb dans la zone fluide parfait
p=cte
Fluide parfait
Donc p(x) est donnée par Bernoulli !
C’est Prandtl
p(x) = p0-1/2 rU(x)2
D’où l’on tire dp/dx

## Slide 23: Méthode de calcul de la couche limite
U(x) « facile » à calculer (théorie Joukovski, non traité à l’EMAC)
D’où la méthode :
et on peut calculer la contrainte, la trainée etc...
on injecte dans les équations de Prandtl =>
on commence par calculer en fluide parfait =>

## Slide 24: Force sur un corps solide
La théorie précédente permettrait de calculer, sur tout corps :
le profil de pression à la surface du corps (avec fluide parfait) donc la force de pression
le champ de vitesses dans la couche limite (avec Prandtl) donc la force de frottement
d
d
x
U(x)
p=cte
Fluide parfait
n
C’est si simple ?
Non car ce n’est vrai que tant que la couche limite « colle » partout sur le corps
projection suivant U∞ : trainée
projection perpendiculaire : portance

## Slide 25: Décollement de la couche limite

## Slide 26: Décollement de la CL et sillage
La couche limite décolle de la surface !
Sillage
Ecoulement dans le sillage très complexe : calcul numérique
On peut quand même prédire le point de décollement.
Une couche limite turbulente est plus stable (balle de golf)
Forme un sillage épais
p faible dans le sillage
augmente fortement à la trainée de pression

## Slide 27: Pourquoi la CL décolle ?
x
U(x) décroît
P(x) croît
Fluide parfait
Dans les zones où le fluide décélère => dU/dx < 0 => dp /dx > 0 (Bernoulli)
Point d’inflexion
Retournement du champ de vitesse
Un point d’inflexion dans le profil apparaît
On parle de « gradient de pression adverse » ou « défavorable »
Le fluide voit des pressions croissantes dans la couche limite
U(x)
U(x)
U(x)
U(x)
Quand il atteint la surface, la CL décolle !
p élevée
p faible

## Slide 28: Trainée sur un obstacle
On a donc vu deux contributions :
Choix de S différent que le corps est bien ou mal profilé (on note b la largeur dans la direction perpendiculaire au papier) :
Corps bien profilé :
Corps mal profilé :
Corps mal profilé Surface frontale S = hb
h
Coefficient de trainée :
Corps bien profilé : Surface vue de dessus S = cb
c
  pression
  frottement visqueux dans la couche limite

## Slide 29: Applications aérodynamiques
Décrochage d’une aile d’avion : la portance chute, la trainée augmente
Aérodynamique des voitures

## Slide 30: Coefficient de trainée
Varie peu avec le Reynolds pour des Re très grands
(cf. livre de White et références biblio dedans)

## Slide 31: Comment mesure-t’on CD ?
Depuis 1910...
Avant...
Souffleries
Chutes libres depuis la tour Eiffel !

## Slide 32
Merci de votre écoute !
En espérant vous avoir intéressé à la discipline...

## Slide 33
d
d
x
U(x)
p=cte
Fluide parfait